Утверждена Решением Совета народных депутатов муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение) от 15.07.2013 №108

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПОСЕЛОК  ДОБРЯТИНО

(СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

СХЕМА  ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2013

Схема теплоснабжения выполнена в соответствии с действующими строительными и санитарными нормами и правилами и обеспечивает конструктивную надежность, взрыво-, пожаро-, и экологическую безопасность при строительстве и эксплуатации объектов.

Схема выполнена рабочей группой, организованной на основании постановления главы МО п. Добрятино (сельское поселение) № 42 от 30.04.2013«О назначении ответственного лица за разработку и утверждение схем теплоснабжения».

Глава МО п.добрятино                                                             В А Фиохин

30.04.2013г.

Российская Федерация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК ДОБРЯТИНО (СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ) ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

30.04.2013                                                                                                                                     №42

| О назначении ответственного лица за разработку и утверждение схем теплоснабжения |  |
| --- | --- |

В соответствии со статьей 6 Федерального закона 190-ФЗ «О теплоснабжении», во исполнении пункта 13 Плана первоочередных мероприятий по реализации Федерального закона  «О теплоснабжении», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 31 декабря 2010г.   №2485-р

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

I.Организовать рабочую группу по сбору информации, необходимой для разработки схем теплоснабжения по муниципальному образованию поселок Добрятино (сельское поселение) в составе:

1.Живетина В.И. - заместитель главы МО п.Добрятино;

2.Жаренов Е.И. - заведующий отделом по вопросам ЖКХ, имущественным, земельным и социальным вопросам администрации МО п.Добрятино;

3.Фиохина А.В. - главный специалист, юрист отдела по вопросам ЖКХ, имущественным, земельным и социальным вопросам администрации МО п.Добрятино;

4.Гришанова Т.Г. -  главный специалист отдела по вопросам ЖКХ, имущественным, земельным и социальным вопросам администрации МО п.Добрятино.

II.Назначить ответственного за разработку схем теплоснабжения Жаренова Евгения Ивановича  заведующего отделом по вопросам ЖКХ, имущественным, земельным и социальным вопросам администрации МО п.Добрятино (сельское поселение)

III.   Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава муниципального образования

посёлок Добрятино (сельское поселение)                                         В.А.Фиохин

Содержание тома:

I. Введение…………………………………………………………………. …1

1. Общие сведения о муниципальном образовании…………..………1

2. Краткая характеристика физико-географических и климати-

ческих   условий……………………………………………………………… 2

3. Характеристика населенного пункта, находящемся на цент-

ральном отоплении  ………………………………………………………… 3

II. Утверждаемая часть………………………………………………………4

III. Обосновывающие материалы…………………………………………  6

Графическая часть...........................................................................................18

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Общие сведения о муниципальном образовании.

Муниципальное образование поселок Добрятино (сельское поселение) расположено  в Центральном федеральном округе, расположено в юго-восточной части  Гусь-Хрустального  района Владимирской области.

Площадь территории муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение)  – 10000 га.

Современную систему расселения на территории поселения формируют исторически сложившиеся населенные пункты: 2 поселка, 1село и 5 деревень, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные земли, земли для развития поселения - всего 8 населенных пунктов. В поселении  проживает 2609 человек.

Общая площадь застройки по состоянию на 01.05.2013 г. составила 64,5  тыс. м2.

Структура застройки муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение)

| Вид застройки | Общая площадь |
| --- | --- |
|  | тыс. м 2 | % |
| Жилые здания | 57,6 | 89,3 |
| Общественные здания | 4,8 | 7,4 |
| Промышленность | 2,1 | 3,3 |
| итого | 64,5 | 100 |

Теплоснабжение в муниципальном образовании  индивидуальное газовое, индивидуальное печное в 7 населенных пунктах (таблица). Централизованное от  источника теплоснабжения в п.Добрятино

| Населенный пункт | Теплоснабжение |
| --- | --- |
| 1.село Георгиево | Индивидуальное печное |
| 2.деревня Алферово | Индивидуальное газовое Индивидуальное печное |
| 3. деревня Ильино | Индивидуальное печное Индивидуальное газовое |
| 4. деревня Усады | Индивидуальное печное |
| 5. деревня Потапково | Индивидуальное печное |
| 6. поселок Добрятино | Центральное отопление Индивидуальное печное Индивидуальное газовое |
| 7. п.Махинский | Индивидуальное печное |
| 8. деревня Ново-Павликово | Индивидуальное печное |

Данной работой предусматривается разработка схем теплоснабжения для населенных пунктов, имеющих централизованное теплоснабжение: поселок Добрятино.

2. Краткая характеристика физико-географических и климатических условий.

Поселок Добрятино расположен в 117 км к югу от г. Владимира. Климат в населенном пункте как и во всей области, умеренно-континентальный, с умеренно теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. Погода в течение года и одного сезона может резко изменяться. Зимой, наряду с умеренными и сильными морозами, почти ежегодно наблюдаются оттепели, летом довольно жаркая сухая погода сменяется дождливой и относительно холодной. Приведённые ниже основные показатели климата даются по СНиП II-А-6-72 с метеорологического поста в г. Гусь-Хрустальный.

Средняя температура наиболее холодного периода – минус  16°С, абсолютная минимальная температура воздуха опускается до минус 44°С, средняя температура наиболее холодной пятидневки – минус 27°C, средняя температура наиболее холодных суток – минус 32°С.

Средняя температура отопительного периода – минус 4°C, продолжительность отопительного периода 213 суток. Средняя максимальная температура воздуха в тёплый период – плюс 24,2°С, абсолютная максимальная температура – плюс 37°С. Среднегодовое количество атмосферных осадков 619мм, среднесуточный максимум в июле – 89 мм, в феврале – 31 мм.

Устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября, а разрушается в начале апреля. Ветровые условия района характеризуются направлением ветра в процентах и скоростью. Средняя скорость ветра в январе – 4,6 м/сек, в июле – 3,0 м/сек.

Нормативная глубина сезонного промерзания почвы, в зависимости от состава грунтов, колеблется от 1,5 м до 1,8 м.

3. Характеристика населенного пункта.

Населенный пункт поселок Добрятино находится в пределах территории Мещерской низменности.

Численность населения по данным на 01.01.2012г. составляет – 1704 человека.

Жилой фонд представлен разными типами жилой застройки:

| Название населенного пункта | Многоквартирных 2-ух этажных домов | Домов усадебного типа | Индивидуальных домов | Всего домов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселок Добрятино | 12 | 74 | 512 | 598 |

В населенном пункте расположены общественные здания: школа, детский сад, ДК, здание администрации, почта, амбулатория Котельная  поселка Добрятино отапливает культурную и социальную сферу.

II. УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

1. ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Котельная пос. Добрятино находится в  собственности муниципального образования п.Добрятино (сельское поселение). Котельная мазутная, в работе используются котлы марки ДКВР-6,5, ДКВР-4 и 2 котла марки Е-1/9  Подача теплоносителя, горячей воды, осуществляется по тепловым сетям, протяженностью 3200 п.м. в 2-ух трубном исполнении. Прокладка тепловых сетей выполнена в надземном исполнении.	Прирост площади строительных фондов, запланированный генеральным планом муниципального образования п. Добрятино не повлечет за собой увеличения объемов потребления тепловой мощности котельной поселка Добрятино, т.к. данный проект планирует, что вводимые в эксплуатацию объекты должны иметь индивидуальное газовое отопление, т.к. износ котельной  составляет - 90%, износ тепловых сетей — 75%.

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ РАСПОЛАГАЕМОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Существующая зона централизованного теплоснабжения располагается преимущественно в восточной и северной частях поселка, где расположены  общественные здания и определяется местом расположения зданий и сооружений объектов соцкультбыта (Добрятинская школа, детский сад, амбулатория здания администрации) Так как эксплуатация котельной поселка Добрятино данным проектом в перспективе не предусмотрена, балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки не приводятся.

  - ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

Данным проектом предусматривается перевод потребителей тепловой энергии центральной котельной на индивидуальное газовое отопление в 2013 году

4. РЕШЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В связи с газофикацией поселка , высоким износом центральной системы отопления , высокими тарифами на предоставление услуги отопления, растущей задолженностью перед энергоснабжающими организациями, её дальнейшая эксплуатация экономически  не целесообразна. Реконструкция котельной и тепловых сетей повлечет за собой значительный объём работ и финансовых затрат.

5. РЕШЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

В связи с переходом на индивидуальное газовое отопление, схемой предусматривается постепенный  демонтаж  существующих тепловых сетей

6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

На сегодняшний день потребление топлива центральной котельной составляет 1200тонн мазута В перспективе предполагается установка модульных газовых котельных теплоснабжения культурной и социальной сферы

7. ИНВЕСТИЦИИ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

На территории пос. Добрятино в 2012году был газифицирован весь жилфонд, с установкой индивидуальных газовых котлов. В 2013 году планируется установка модульных газовых котельных.

8.РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

На территории  пос.Добрятино бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

III. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

В пос Добрятино имеется централизованное теплоснабжение  административных здании. Здания общественного назначения снабжаются теплом от котельной, расположенной в промзоне (ООО Карбонат). Централизованным теплоснабжением (отопление) в пос Добрятино   детский сад,  здание администрации, школа, амбулатория, Дом культуры. Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

Эксплуатационные зоны действия существующих систем теплоснабжения указаны в графическом приложении данного тома.

1.2. Источники тепловой энергии

Теплоснабжение потребителей осуществляется от центральной котельной, расположенной в промзоне ООО Карбонат в которой установлено 2 котла ДКВР-6,5 ,ДКВР-4 и 2котла Е-1/9 установленной мощностью 5,5мВт. В работе находится 2 котла. Котлы работают на топочном мазуте

Подключение к тепловым сетям зависимое.

Отпуск тепла осуществляется по двухтрубной закрытой схеме.

Теплоноситель – вода с параметрами 95-70 оС.

Присоединенная нагрузка - 1,65мВт ,полезный отпуск - 4416 гКал.

Учет отпуска тепловой энергии на источники тепла ведется расчетным методом.

1.3. Тепловые сети

Протяженность магистральных тепловых сетей в пос Добрятино 4200 м. Тепловые сети проложены надземно. Максимальный диаметр трубопроводов 219 мм, средний диаметр 97,76 мм.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по зависимой схеме.

Коммерческий учет потребления тепла у потребителей  п Добрятино отсутствует. Эксплуатацию тепловых сетей ведёт ООО «ЖилКом» гор.Гусь-Хрустальный.

Схема существующих тепловых сетей приведена в графическом приложении к данному тому.

1.4. Технологические  зоны действия источников тепловой энергии в системах теплоснабжения

Так как в поселке Добрятино имеется только один источник централизованного теплоснабжения, то данный подраздел не разрабатывался. Все сведения приведены в подразделе и в графическом приложении.

1.5. Тепловые нагрузки потребителей в технологических зонах действия источников тепловой энергии

Перечень потребителей, обслуживаемых централизованной системой теплоснабжения с указанием часовой тепловой нагрузки приведен в таблице 1

Таблица № 1

| № пп | Наименование потребителя | Расход тепла на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Соц.сфера | 0,27 |
| Всего по населенному пункту | 0,27 |

1.6. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в технологических зонах действия источников тепловой нагрузки.

В поселке имеется единственный источник централизованного теплоснабжения – котельная, расположенная в промзоне ООО Карбонат  Часовая производительность котельной на существующий период, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной таблице № 2.

Таблица № 2.

| № п/п | Наименование | Сущ. положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 5,5(4,73) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 1,65(1,43) |

В результате гидравлического расчета установлено, что пропускная способность трубопроводов  существующих тепловых сетей соответствует подключенной нагрузке.

1.7. Баланс теплоносителя

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в нижеследующей таблице № 3.

Таблица № 3.

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 43 м3 |
| 2 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 640 м3 |

Объем подпитки определен в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

1.8. Топливный баланс источников тепловой энергии

В настоящий момент топливом для котельной пос.Добрятино служит  топочный мазут Годовой расход топлива на выработку тепловой энергии составляет 1200 тонн. для центральной котельной пос.Добрятино. Резервного топлива – нет.

1.9. Безопасность и надежность теплоснабжения.

При полном прекращении теплоснабжения от центральной котельной все потребители останутся без тепла. Альтернативных источников теплоснабжения у потребителей нет.

1.10. Тарифы на тепловую энергию.

С 17.12.2011 года для теплоснабжающей организации  ООО «ЖилКом» гор.Гусь-Хрустальный постановлением Департамента цен и тарифов  № 58/2 от 06.12.2011 года установлен тариф на тепловую энергию в размере 3958,85  руб. за 1 Гкал. по ул. льнойсезон 2010-2011 г. зации (ООО "ет 880 т.

1.11. Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения.

Работа источника теплоснабжения ведется в ручном режиме, что затрудняет регулировку отпуска теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.

Качество топлива не всегда соответствует задекларированному, что приводит к перерасходу топлива и невозможности обеспечения требуемых параметров теплоносителя.

Так как котельная эксплуатируется в ручном режиме, то большое значение для ее нормального функционирования приобретает человеческий фактор.

В виду отсутствия централизованного горячего водоснабжения имеет место несанкционированный разбор воды из системы отопления, что приводит  к росту подпитки.

1.12. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

В связи с переходом на индивидуальное газовое отопление развитие централизованного теплоснабжения не требуется.

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

Данная схема предполагает вывод из системы центрального теплоснабжения всех существующих объектов потребления тепловой энергии с переводом их на поквартирные системы отопления.

Часовая производительность котельной на существующий период, первую очередь и расчетный срок, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной таблице № 4.

Таблица № 4.

| № п/п | Наименование | Сущ. положение | Первая очередь -2015 г. | Расчетный срок -2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт(Гкал/ч) | 5,5 (4,73) | - | - |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт(Гкал/ч) | 1,65(1,42) | - | - |

3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

При централизованном теплоснабжении сохраняется существующий температурный график теплоносителя (вода) – 95-70 оС.

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в нижеследующей таблице № 5.

Таблица № 5.

| № п/п | Наименование | Сущ. положение | Первая очередь -2015 г. | Расчетный срок-2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 43 | - | - |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 640 | - | - |

Объем подпитки определен в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

Исходя из отсутствия централизованного горячего водоснабжения и отсутствия     данных об объеме воды в системе теплоснабжения, объем теплоносителя принят из расчета:  на 1 Гкал требуется на подпитку 0,259 м3 воды

4. РЕШЕНИЯ И ОБОСНОВАНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Проектом предлагается переход на автономное газовое теплоснабжение, поэтому в установленной мощности котельной перспективная нагрузка не учитывается.

5. РЕШЕНИЯ ПО НОВОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Данным проектом предусмотрен переход на децентрализованную систему теплоснабжения, в связи с чем, существующие тепловые сети надземной прокладки подлежат демонтажу.

Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей с разбивкой по срокам приведены в таблице № 6.

Таблица №  6.   Ведомость демонтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м на 2013г |
| --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении Ø219 | 130 |
|  | Ø159 | 280 |
|  | Ø129 | 250 |
|  | Ø100 | 240 |
|  | Ø76 | 465 |
|  | Ø57 | 225 |
|  | Ø40 | 160 |
|  | Ø25 | 60 |
| 2 | Итого | 1810 |

6. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

С переходом на индивидуальное отопление потребление топлива центральной котельной пос.Добрятино не предусмотрено.

7. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источнике предусматривается установка двух котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t=-11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

8. ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

Работы по газификации поселка и переводу  жилья на автономное теплоснабжение предлагается финансировать из районного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы).

Перевод на автономные системы теплоснабжения потребителей, принадлежащих частным лицам, решается за счет собственных средств владельцев.